## Slide 1
APRESENTAÇÃO TÉCNICA · OUTUBRO 2026
PREPARADO PARA
VIGIA
Telemetria remota de tanques para a rede Sonangol Distribuidora
Como funciona — do tanque ao telemóvel
Sonda
Gateway
Rede 4G
Plataforma
Ecrãs
Aires Augusto Miguêns
Cientista de Dados · airesmiguens@gmail.com · +244 931 391 063
Documento independente · não afiliado nem aprovado pela Sonangol
Notes: Abertura. Esta apresentação responde à pergunta que a Sonangol mais coloca: como monitorizar remotamente qualquer posto. Vou mostrar a tecnologia camada a camada — sonda, gateway, rede, plataforma e ecrãs — com exemplos concretos.

## Slide 2: Como ver, a partir da sede, quanto combustível há em cada tanque de cada posto — agora?
A PERGUNTA
Medidor no tanque
Já existe na maioria dos postos modernos
+
Rede móvel no posto
Unitel, Africell, Movicel — ou internet fixa
+
Falta só ligar os dois
a uma plataforma central: é isso o Vigia
Notes: A boa notícia: não é preciso inventar nada. O medidor já está dentro do tanque na maioria dos postos modernos, e a rede móvel já chega ao posto. O que falta é ligar os dois a uma plataforma central — é exatamente isso que o Vigia faz.

## Slide 3: Sim — é tecnologia comercial, já usada em África
01 · ISTO JÁ FOI FEITO?
Insite360
Gilbarco Veeder-Root
GLOBAL · BRASIL · EUROPA
Nuvem que lê os medidores de tanque de toda a rede de postos
AFTECH
Medição + 4G
7 PAÍSES AFRICANOS
Envio por LTE, alertas de nível baixo, fuga ou furto
AdvaIoT
Gestão de pista
ÁFRICA
Tanques, bombas e caixa numa só plataforma
OTS Group
Monitorização remota
REINO UNIDO
Mais de 300 tanques lidos à distância
AFTECH em: Senegal · Guiné · Serra Leoa · Libéria · Côte d’Ivoire · Zâmbia · África do Sul
0
casos públicos numa rede inteira de distribuidor em Angola
Resultados acima são afirmações dos fornecedores — o piloto vai medi-los na rede da Sonangol.
Notes: A monitorização remota de tanques é um mercado estabelecido. O maior fabricante de medidores (Gilbarco Veeder-Root) vende uma plataforma na nuvem, e há empresas africanas a instalar sistemas com envio por 4G em sete países. O que não encontrei foi um caso público numa rede inteira em Angola — e os números africanos são dos próprios fornecedores. Por isso propomos um piloto que mede os resultados na rede da Sonangol. Porquê o Vigia: as plataformas dos fabricantes funcionam melhor com uma só marca; o Vigia junta todas as fontes, fica sob controlo da Sonangol e é adaptado à logística angolana.

## Slide 4: Do tanque ao telemóvel em cinco passos
02 · ARQUITETURA GERAL
NO POSTO
NA REDE
NO SERVIDOR
NA MÃO
1 · Sonda
No tanque: mede nível, água e temperatura
2 · Gateway
No escritório: lê a consola a cada 10 min
3 · Rede 4G
Envia a leitura cifrada (≈ 1 KB)
4 · Plataforma
Litros, previsão de rutura, alertas
5 · Ecrãs
Painel, app e SMS para quem decide
a cada 10 min uma leitura por tanque
segundos do tanque ao ecrã
só leitura nunca controla bombas ou preços
Notes: Esta é a arquitetura inteira numa imagem. Passo 1: a sonda dentro do tanque mede continuamente. Passo 2: um pequeno gateway no escritório lê a consola do medidor a cada 10 minutos — só leitura. Passo 3: envia a leitura pela rede móvel, cifrada. Passo 4: a plataforma converte em litros, deteta vendas e entregas e prevê a hora de rutura. Passo 5: o alerta aparece no painel de despacho e no telemóvel do gestor regional. As linhas tracejadas são a parte que viaja por rede pública, sempre cifrada.

## Slide 5: A sonda: um íman a flutuar, medido ao milímetro
03 · CAMADA 1 — MEDIÇÃO NO TANQUE
pavimento da pista
ZONA 1
vapor
COMBUSTÍVEL
ÁGUA
ZONA 0 · interior do tanque
Consola ATG · escritório
A
B
C
D
A
Flutuador de produto
Segue a superfície do combustível
B
Flutuador de água
Mais denso: só flutua na água do fundo
C
Sensores de temperatura
Vários pontos ao longo da haste
D
Haste magnetostritiva
Pulso elétrico + íman = posição ao milímetro
A consola converte
altura → litros (tabela de arqueação) → volume a 15 °C
Corte esquemático, fora de escala. Zonas 0 e 1: atmosfera explosiva — todo o equipamento aí é certificado ATEX/IECEx.
Notes: Os tanques são subterrâneos, tipicamente 20 a 50 mil litros, um por produto. A sonda é uma haste vertical instalada pela boca de visita. Tem dois flutuadores com ímanes: um segue a superfície do combustível, o outro, mais denso, só flutua na água do fundo. A consola envia um pulso elétrico pela haste; quando passa pelo íman cria uma onda que volta ao topo, e o tempo de regresso dá a altura com precisão da ordem do milímetro. Com a tabela de arqueação, a consola converte altura em litros e corrige para 15 °C, porque o combustível dilata com o calor. O interior do tanque é Zona 0 e a boca de visita é Zona 1: atmosfera explosiva, por isso tudo o que lá estiver é certificado.

## Slide 6: Cinco formas de medir: escolhe-se posto a posto
03 · CAMADA 1 — OPÇÕES
TECNOLOGIA
PRECISÃO
NO TANQUE
QUANDO USAR
Medidor ATG já existente
Sonda magnetostritiva + consola
Nada a instalar
Postos modernos e requalificados
IDEAL
Sonda magnetostritiva nova
Mesma tecnologia, instalada de raiz
Sonda + consola
Postos sem ATG
Radar sem contacto
Micro-ondas a partir do topo
Radar no topo
Sem acesso para a haste
Ultrassónico
Som a partir do topo
Sensor no topo
Tanques de superfície (gasóleo)
Vareta manual + app
Funcionário regista 2–3 vezes/dia
Nada
Passo intermédio, já amanhã
Notes: O piloto começa por um levantamento: em cada posto vemos o que já existe. O caso ideal é o posto que já tem medidor automático (ATG): não se instala nada no tanque, só se liga um cabo de dados à consola. Onde não há ATG, instala-se uma sonda nova ou um radar no topo, sempre certificados. O ultrassónico é pouco adequado a gasolina por causa dos vapores. E a vareta manual com registo numa app é um passo intermédio que pode começar já, sem hardware.

## Slide 7: Um único equipamento novo, numa rede separada
04 · CAMADA 2 — DENTRO DO POSTO
PISTA · zona classificada
Bomba 1
Bomba 2
Bomba 3
TANQUES SUBTERRÂNEOS
T1 Gasolina
T2 Gasóleo
T3 Gasóleo
uma sonda por tanque
ESCRITÓRIO · zona segura
REDE DE MONITORIZAÇÃO · isolada
Consola ATG
ex.: TLS-350 / 450
Gateway 4G
dual-SIM · TLS
RS-232
só leitura
UPS · bateria 8–24 h
antena
cabos das sondas
SEM LIGAÇÃO
REDE DA LOJA · o Vigia não lhe toca
POS / caixa
Controlador de bombas
Router da loja
Notes: Dentro do posto, o Vigia acrescenta um só equipamento: o gateway, no escritório, ao lado da consola do medidor. Liga-se à consola por um cabo série (RS-232) e só pede leituras. Fica numa rede própria, separada da rede da loja: não toca no sistema de caixa, no controlador das bombas nem no router da loja. Tem antena externa e bateria para os cortes de energia. Numa fase 2 opcional, e só com aprovação da TI da Sonangol, pode ler as vendas do controlador de bombas para a reconciliação.

## Slide 8: O gateway: pequeno, robusto e só de leitura
04 · CAMADA 2 — O GATEWAY
GATEWAY 4G
SIM 1
SIM 2
RS-232
ETH
DC
Do tamanho de um router · montado no escritório, ao lado da consola do medidor
4G dual-SIM
Dois operadores, troca automática
RS-232 · Ethernet
Liga-se à consola do medidor
Bateria
Continua a medir nos cortes
30 dias de memória
Nada se perde se a rede cair
TLS + certificado
Cifrado, com identidade única
Gama industrial
−20 a +70 °C · calha DIN
Exemplos de classe: Teltonika RUT, Moxa, Advantech — escolha final após o levantamento.
Notes: O gateway é do tamanho de um router. Tem dois cartões SIM de operadores diferentes e troca sozinho se um falhar. Liga-se à consola por porta série ou rede. Tem bateria, guarda 30 dias de leituras se a rede cair, comunica cifrado com um certificado único, e é de gama industrial para calor e poeira. Existem várias marcas desta classe; a escolha final faz-se depois do levantamento.

## Slide 9: Topologia em estrela: cada posto fala direto com a plataforma
05 · CAMADA 3 — REDE NACIONAL
Talatona · Luanda
Unitel + Africell (reserva)
Kilamba Kiaxi · Luanda
Unitel + Movicel (reserva)
Viana · Luanda
Africell + fibra do posto
Lobito · Benguela
Movicel + Unitel (reserva)
Posto rural (EN)
VSAT · sem cobertura móvel
… até 326 postos
Unitel
Africell
Movicel
Satélite
APN privada
ou Internet
túnel cifrado TLS
firewall
PLATAFORMA VIGIA
Broker MQTT · 8883
Ingestão
Séries temporais
Previsão
Gestão de gateways
API · Web · App · SMS
Sistemas Sonangol · ERP / logística (fase 2)
Linha contínua: ligação principal · tracejada: reserva automática
Notes: Cada posto fala diretamente com a plataforma central — uma topologia em estrela. Se um posto perder a rede, os outros continuam normalmente. Cada posto tem dois caminhos: dois operadores, ou fibra mais 4G, com troca automática. Postos rurais sem cobertura usam satélite. Com uma APN privada contratada ao operador, os gateways nem sequer ficam visíveis na Internet pública. Tudo entra por um firewall na plataforma, que pode estar no datacenter da Sonangol ou numa nuvem escolhida pela Sonangol.

## Slide 10: A conversa entre o posto e a plataforma, passo a passo
05 · CAMADA 3 — PROTOCOLOS
1 · O gateway pergunta
RS-232 · protocolo Veeder-Root (padrão do setor)
<SOH>i20100
função 201 =
relatório de inventário
de todos os tanques
2 · A consola responde
em menos de um segundo
T1 GASOLINA
VOL 18 420 L ALT 1 236 mm
ÁGUA 6 mm 28,4 °C
T2 GASÓLEO
VOL 5 110 L ALT 498 mm
ÁGUA 0 mm 29,1 °C
3 · O gateway envia
MQTT sobre TLS · porta 8883
{ "posto": "SD-LDA-0142",
"tanque": "T2",
"volume_15c_l": 5062,
"agua_mm": 0,
"temp_c": 29.1,
"sinal_dbm": -79 }
10 min
entre leituras
≈ 1 KB
por leitura
≈ 5 MB
de dados por mês, por posto
Notes: Isto é a conversa real, simplificada. O gateway envia à consola o comando i201 — o relatório de inventário do protocolo Veeder-Root, que é o padrão do setor e é imitado por muitas outras marcas. A consola responde com volume, altura, água e temperatura de cada tanque. O gateway transforma isso numa mensagem pequena e envia-a à plataforma por MQTT, um protocolo leve feito para redes móveis instáveis, cifrado com TLS. São cerca de 1 KB por leitura: com três tanques a cada 10 minutos, dá uns 5 MB por mês por posto — um pacote de dados M2M básico chega.

## Slide 11: De uma leitura a uma decisão, em segundos
06 · CAMADA 4 — PROCESSAMENTO
Leitura
bruta
Validação
valores impossíveis
Litros
a 15 °C
Eventos
venda · entrega
Previsão
hora de rutura
Prioridade
tempo de viagem
Alerta
ação recomendada
Venda
O nível desce aos poucos, ao ritmo das bombas
Entrega
O nível sobe de repente — e confere-se com a fatura
Anomalia
O nível desce sem vendas (ex.: de madrugada)
Notes: Cada leitura passa por esta cadeia: valida-se, converte-se em litros a 15 °C, e compara-se com as anteriores para reconhecer eventos. Uma venda é uma descida gradual. Uma entrega é uma subida brusca — e a plataforma confere o volume recebido com a fatura. Uma anomalia é uma descida sem vendas, por exemplo de madrugada, o que pode indicar fuga ou desvio. Depois, a previsão calcula a hora de rutura e a prioridade junta o tempo de viagem do camião.

## Slide 12: Um tanque, 30 horas: a plataforma diz quando despachar
06 · CAMADA 4 — EXEMPLO
Tanque T2 · gasóleo · 30 000 L (dados ilustrativos)
0 L
7 500
15 000
22 500
30 000
nível crítico 15% (4 500 L)
ter 00h
06h
12h
18h
qua 00h
05h
noite: consumo baixo
agora
previsão
entrega
Nível medido
Previsão
Nível crítico
Entrega detetada · 10h05
+19 700 L · fatura 20 000 L
Agora · terça 19h
12 100 L no tanque
Crítico previsto · quarta 01h10
Camião a 3 h do depósito
Despachar até
22h00
Notes: Exemplo com dados ilustrativos de um tanque de gasóleo de 30 mil litros. Durante a noite o consumo é baixo; de manhã desce mais depressa. Às 10h05 a plataforma deteta a entrega sozinha e confere: mediu 19 700 litros contra 20 000 faturados. Às 19h há 12 100 litros. A previsão mostra que chega ao nível crítico às 01h10 de quarta; como o camião precisa de 3 horas, a recomendação é despachar até às 22h00.

## Slide 13: Três números que a plataforma calcula sozinha
06 · CAMADA 4 — CÁLCULOS AUTOMÁTICOS
22h00
Hora-limite para despachar
Crítico previsto às 01h10 · o camião precisa de 3 h
−300 L
Entrega abaixo da fatura (1,5%)
Fatura 20 000 L · medido no tanque 19 700 L a 15 °C
−240 L
Diferença no dia (2,4%)
O tanque desceu 9 850 L · as bombas venderam 9 610 L
O terceiro cálculo (reconciliação diária) exige ler também as vendas das bombas — fase 2. As tolerâncias são definidas pela Sonangol.
Notes: Três cálculos automáticos. Primeiro, a hora-limite de despacho, a partir da previsão e do tempo de viagem. Segundo, a confirmação de entregas: a diferença entre fatura e volume medido, corrigido para 15 °C. Terceiro, a reconciliação diária: o que saiu do tanque contra o que as bombas venderam — diferenças acima do limite apontam para fuga, calibração ou desvio. Este último exige ler as vendas das bombas, numa fase 2.

## Slide 14: O mesmo dado, no computador, no telemóvel e por SMS
07 · MONITORIZAÇÃO
VIGIA · Despacho · Província de Luanda
3
postos críticos
11
esgotam em 24 h
7
camiões em rota
98%
postos a reportar
Posto | Esgota | Ação
Viana · T2 gasóleo | ~4 h | DESPACHAR
Cazenga · T1 gasolina | ~5 h | DESPACHAR
Talatona · T3 gasóleo | ~6 h | DESPACHAR
Rangel · T1 gasolina | ~10 h | AGENDAR
Cacuaco · T2 gasóleo | ~14 h | MONITORIZAR
Computador — sede e despacho
VIGIA · agora
CRÍTICO · Posto Viana
T2 gasóleo 9% · ~4 h
Posto Viana
T1 67%
T2 9%
T3 42%
Confirmar despacho
Telemóvel — gestor regional
SMS · sem internet
VIGIA CRITICO Viana T2 gasoleo 9% (~4h). Despachar ate 22:00. Resp 1=OK
Chega mesmo a quem não tem dados móveis
Notes: Os mesmos dados chegam a pessoas diferentes. A sede e o despacho veem a rede no computador: indicadores, mapa e a fila de reabastecimento por prioridade. O gestor regional recebe um alerta no telemóvel e confirma o despacho com um toque. E o SMS garante que o alerta crítico chega mesmo sem dados móveis. O acesso é por perfil: um gerente de posto só vê o seu posto. Ecrãs ilustrativos.

## Slide 15: Seguro por desenho, preparado para as condições angolanas
08 · SEGURANÇA E FIABILIDADE
O sistema só lê.
Sem acesso às bombas, aos preços, ao sistema de caixa ou a pagamentos. Numa rede separada da loja.
Os dados são da Sonangol — alojados onde a Sonangol decidir.
Cifrado
TLS ponta a ponta · APN privada opcional
Identidade
Certificado único por gateway; os falsos são rejeitados
Perfis
Posto · região · sede, com autenticação de dois fatores
Cortes de energia
Bateria 8–24 h e reinício automático
Falha de rede
Troca de operador; guarda 30 dias de leituras
ATEX / IECEx
Com ATG existente, nada novo dentro do tanque
Notes: O ponto mais importante para a TI e a segurança: o sistema só lê. Não pode mexer nas bombas nem nos preços, porque não está ligado a eles. Os dados viajam cifrados, cada gateway tem identidade própria, e o acesso é por perfil com dois fatores. Para as condições angolanas: bateria para os cortes de energia, dois operadores e memória de 30 dias para falhas de rede. Na segurança física, nos postos com medidor existente não se instala nada dentro do tanque; qualquer sonda nova é certificada para atmosferas explosivas e instalada por técnico credenciado.

## Slide 16: Piloto de 90 dias · 10–20 postos em Luanda
09 · PILOTO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
Levantamento dos postos
Compra e preparação
Instalação nos postos
Painel ao vivo + alertas
Modelo de previsão
Avaliação e relatório
1.ª leitura real no painel
Decisão de expansão
MEDIMOS
Horas de posto seco
Ruturas e emergências
Erro da previsão
Fatura vs. recebido
Notes: Proposta concreta: piloto de 90 dias em 10 a 20 postos de Luanda — por exemplo Talatona, Kilamba Kiaxi e Viana — com postos com e sem medidor automático, para testar os dois cenários. Semanas 1 e 2: levantamento. Até à semana 6: instalação e primeira leitura real no painel. Depois, painel ao vivo, modelo de previsão e avaliação. Medimos horas de posto seco, ruturas e entregas de emergência, o erro da previsão e as diferenças entre faturas e volumes recebidos — antes e durante o piloto.

## Slide 17: Custos por posto, em ordem de grandeza
09 · CUSTOS ESTIMADOS
US$ 150–500
Gateway 4G + antena
Uma vez, por posto
US$ 50–150
UPS / bateria dedicada
Só se o posto não tiver
Poucos US$/mês
2 cartões SIM M2M
≈ 5 MB de dados por mês
Postos sem medidor automático: sonda ou radar certificado + instalação — de centenas a mais de US$ 2 000 por tanque.
Estimativas de mercado, não uma cotação. Os valores reais saem do levantamento: fornecedores locais, impostos e importação.
Notes: Ordem de grandeza, para orientação: o gateway com antena custa entre 150 e 500 dólares por posto, uma vez. Uma UPS dedicada, se o posto não tiver, 50 a 150. Os dados móveis são poucos dólares por mês. O custo grande está nos postos sem medidor automático, onde é preciso instalar uma sonda certificada. Sublinho: são estimativas, não uma cotação — os números reais saem do levantamento.

## Slide 18: Visita técnica a 2–3 postos em Luanda
10 · PRÓXIMO PASSO
Fotografar as consolas, medir o sinal móvel e confirmar a ligação — e o plano passa de estimativa a proposta concreta.
1
Que marcas de medidor automático (ATG) estão instaladas nos postos?
2
Onde alojar a plataforma: datacenter da Sonangol ou nuvem?
3
Quem lidera o piloto: Operações, TI ou Logística?
Aires Augusto Miguêns · airesmiguens@gmail.com · +244 931 391 063 · airestech.us
Notes: Proponho como próximo passo uma visita técnica a dois ou três postos em Luanda, com um técnico da Sonangol. Com isso respondemos às três perguntas que decidem o desenho do piloto: que medidores existem, onde alojar a plataforma, e quem lidera do lado da Sonangol.